Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул.Ленина 108

Телефон:  +7 (914)560 – 77 – 04

E-mail: asia-aspect@mail.ru

Web:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «Азия Аспект» предлагает Вам поставку  оборудования для переработки ПЭТ бутылок.

Общие сведения:

Данная линия служит для массовой переработки ПЭТ бутылок (чистых или загрязненных) в материалы, пригодные для дальнейшего вторичного использования – хлопья. ПЭТ бутылки, проходят полный цикл по очистке и мойке от грязевых и масляных загрязнений, металлических включений, этикеток, полиэтиленовых ручек, колпачков и др. Кроме сортировки все операции, выполняются в автоматическом режиме.

Детальное описание:

| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленточный конвейер №1 | CR- PS6M | 2,2 кВт | 1 |
| 2 | Отделитель этикеток | CR- LR500 | 15 кВт+3кВт | 1 |
| 3 | Ленточный конвейер №2 | CR- PS6M | 2,2кВт | 1 |
| 4 | Дробильная установка | CR- FS600M | 22 кВт+2,2кВт | 1 |
| 5 | Винтовой погрузчик №1 | CR- CW3000 | 3 кВт | 1 |
| 6 | Флотационная ванна | CR- WM5000 | 4 кВт | 1 |
| 7 | Винтовой погрузчик №2 | CR- CL5000 | 4 кВт | 1 |
| 8 | Высокотемпературная емкость | CR- HW1500 | 5,5 кВт | 1 |
| 9 | Винтовой погрузчик № 3 | CR-CL5000 | 4 кВт | 1 |
| 10 | Фрикционная ванна | CR- HSW4000 | 5,5 кВт | 1 |
| 11 | Промывочная ванна №1 | CR- FT5000 | 4 кВт | 1 |
| 12 | Промывочная ванна №2 | CR- FT5000 | 4 кВт | 1 |
| 13 | Сушка | CR- DW500 | 11 кВт | 1 |
| 14 | Электрический бокс |  |  | 1 |
| Итог |  |  | 86,4 кВт | 14 |

Подробное техническое описание

| Производительность | 500-800 кг/ч |
| --- | --- |
| Общая площадь | 150м2 |
| Кол – во персонала | 6-10 чел |
| Кол – во потребляемой воды | 3-5т/ч |
| Конечный продукт | Флекс (хлопья) |

Детальное описание:

| Ленточный конвейер №1,№2: Мощность 2,2 кВт Размер L650*W950*H2300 (мм) Кол – во персонала 2 чел. При прохождении вдоль сортировочного транспортера из сырья вручную удаляются инородные включения. |  |
| --- | --- |
| Отделитель этикеток Мощность мотора 15 кВт+1,5кВт Мощность вентилятора 2,2 кВт Размер Диаметр-500*длина-4000 (мм) |  |
| Дробильная установка Мощность 22 кВт + 2,2 кВт Размер L1700*W1500*H2300（mm） Кол – во лезвий 10 (6 – подвижных, 4 – неподвижных) Размер лезвий L300*W85*толщина 18 Измельчает ПЭТ бутылки. Использование воды снижает шум и увеличивает время между заточкой ножей. Также вода частично смывает грязь, этикетку и т.п. Поток воды в шнековой выгрузке, смывает грязь, отделившуюся при дроблении. Таким образом, большое количество грязи выводится из системы сразу после дробилки. Это уменьшает износ оборудования и упрощает дальнейший процесс отмывки. Конструкция ротора позволяет дробилки с водяным охлаждением подшипников работать до 24 часов в сутки. Получить доступ к фракционной сетке и ножам ротора можно силами одного человека. Для открывания тяжелой крышки предусмотрена система подъема/опускания. |  |
| Винтовой погрузчик №1 Мощность 3 кВт Размер L4000*W1100*H1680（mm） |  |
| Флотационная ванна Мощность двигателя 4 кВт Кол – во персонала 1чел Размер L5000*W1000*H1450(мм) Конструкция изготовлена из углеродистой стали, на ванну нанесен специальный состав с содержанием цинкового порошка , для защиты от коррозии. Пэт хлопья вводятся в ванну через специализированный загрузочный шнек, который распыляет поступающие хлопья под поверхностью воды. Это важная конструкционная особенность, которая обеспечивает очень хорошее разделение полимеров. Метод впрыскивания также облегчает разделение хлопьев, которые получаются в следсвии дробления тупыми ножами. ПЭТ тонет на дно и транспортируются шнеком через ванну. Где их перенимает другой шнековый транспортер, ведущий в мойку. Части пробки, колец, полиэтиленовых и полипропиленовых этикеток и другие частицы с удельной плотностью менее единицы, всплывают на поверхность и уносятся потоком воды в флотационную ванну. Вода выкачивается и из этой ванны, а легкие фракции изымаются вытяжным шнеком и попадают в отдельную емкость, специально отведенный для этой цели. |  |
| Высокотемпературная емкость Мощность 5,5 кВт Размер Диаметр – 1500мм, высота – 1500мм Кол – во персонала 1 чел Вода нагревается электро-нагревателями (ТЭН), установленными во внешней бочке мойки в масле. В мойке сырье тонет, перемешиваясь ворошителем, который отделяет его от сторонних включений. Выгружается сырьё через шнек выгрузки. Отделенная легкая фракция ( жиры, масла, этикетка и т.п.) во время мойки сливаются через трубу перелива. |  |
| Винтовой погрузчик №2,№3 Мощность 4 кВт Размер Диаметр-300*длина-5000мм |  |
| Фрикционная ванна Мощность 5,5 кВт Размер Диамтр-400*длина4500мм |  |
| Промывочная ванна №1, №2 Мощность 4кВт Размер Диаметр-400*длина-5000мм |  |
| Сушка Мощность 11кВт Размер Диаметр-500*длина-2600мм |  |
| Электрический бокс |  |