ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Механический измеритель

артериального давления

CS Medica CS-106 (с фонендоскопом)

- Область применения

Измерение артериального давления аускультативным методом.

- Общие требования

  - Руководство по эксплуатации на русском языке.

  - Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание.

  - Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ.

  - Срок службы и гарантии:

| Комплектующие и (или) расходные материалы | Срок гарантии | Срок службы |
| --- | --- | --- |
| манометр | 2 года | 8 лет |
| манжета | 1 год | 1 год |
| нагнетатель давления (груша) | 1 год | 1 год |
| фонендоскоп: |  |  |
| оголовье фонендоскопа | 2 года | 2 года |
| головка фонендоскопа | 2 года | 2 года |
| Y-образный звукопровод фонендоскопа | 2 года | 2 года |
| оливы | 2 года | 2 года |

- Технические характеристики

  - Диапазон измерений давления воздуха: 20 – 300 мм рт. ст.

  - Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.

  - Пределы допускаемой погрешности прибора при измерении давления: ± 3 мм рт. ст.

  - Увеличенная нейлоновая манжета без фиксирующего кольца для окружности плеча 24-42 см в комплекте.

  - Возможность использования с 5-ю видами манжет (окружность плеча 9-14 см, 13-22 см, 18-27 см, 24-42 см, 34-50 см).

  - Диаметр циферблата манометра : 44 мм

  - Камера манжеты: резина

  - Груша из резины с сетчатым фильтром

  - Масса прибора в чехле – 0,54 кг.

  - Габаритные размеры упаковки: ≈   70 мм (Г) х 190 мм (В) х 120 мм (Ш)

  - Масса упаковки: ≈   580 г

- Комплект поставки

  - Манометр

  - Манжета

  - Оголовье фонендоскопа

  - Головка фонендоскопа

  - Y-образная трубка звукопровода

  - Нагнетатель давления (груша)

  - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

  - Мягкая сумочка для хранения прибора