| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое)** | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)**** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сейф | 1.1 | Сейф | Огнестойкий, укомплектован тремя съёмными полками и трейзером |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | ГОСТ | 50862-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | предназначен | для хранения любых видов документов, канцелярских принадлежностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Огнестойкость | 60Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | материал корпуса и двери | стальной лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | кол-во дверей (шт) |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | Дверь оснащена | Электронным и ключевым замками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | Тепловой замок | есть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 | Петли | наружные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 | Колеса | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 | размер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.1 | высота (мм) |  | не менее 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.2 | ширина (мм) |  | не более 711 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.3 | глубина (мм) |  | не более 581 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 | цвет | серый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 | Внешняя отделка | Порошковое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14 | паспорт | В наличие на русском языке |  |  |  |  |  |  |  |