Техническая спецификация

| 1. . | Наименование и описание объекта закупки Погружной скваженный насос. | Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. МОТОР: Подключение к сети - 3~400 V, 50 Гц Диаметр двигателя Ø - 6 " Номинальная мощность мотора P2 – не менее 15 кВт Класс изоляции - F АГРЕГАТ: Макс. расход Qmax - не менее 42 м3/ч Макс. напор Hmax - не менее 187 M Макс. содержание песка ρ – не менее 50 г/м3 Напорный патрубок - Rp 3 Фланцы (по EN 1092-2) PN - 10/16/25/40 Максимальное рабочее давление pmax - не менее 40 бар Макс. глубина погружения - не менее 350 м Температура перекачиваемой жидкости T - +3...+30 °C Степень защиты – не менее IP 68 |
| --- | --- | --- |