## Приложение № 1

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | Коли- чество единиц | Наименование страны происхождения поставляемого товара | Наименование производителя поставляемого товара | Цена за единицу измерения, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель аккумуляторная MAKITA DF457DWE |  | шт | 4 |  |  | 8 323,50 | 33 294,00 |
| 1 | Аккумулятор | 18 В |  |  |
| 2 | Профессиональный | наличие |  |  |
| 3 | Максимальный крутящий момент | 42 Нм |  |  |
| 4 | Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 Ач |  |  |
| 5 | Тип аккумулятора | Li-Ion |  |  |
| 6 | Аккумулятор в комплекте | наличие | шт | 2 |  |
| 7 | Обороты (об/мин) | 0-400/0-1400 |  |  |
| 8 | Максимальные обороты | 1400 об/мин |  |  |
| 2 | Перфоратор MAKITA HR2630 |  | шт | 4 |  |  | 9 672,50 | 38 690,00 |
| 1 | Мощность | 800 Вт |  |
| 2 | Обороты (об/мин) | 1200 |  |
| 3 | Количество режимов | 3 |  |
| 4 | Реверс | да |  |
| 5 | Максимальные обороты об/мин | 1200 |  |
| 6 | Максимальный диаметр сверления (камень) мм | 32 |  |
| 7 | Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) мм | 68 |  |
| 8 | Вес брутто, кг | 5 |  |
| 9 | Напряжение, В | 220 |  |
| 10 | Сила удара, Дж | 2,9 |  |
| 11 | Режим долбления | наличие |  |
| 12 | Число ударов (уд/мин) | 4600 |  |
| 13 | Тип патрона | SDS+ |  |
| 14 | Максимальный диаметр бура, мм | 32 |  |
| 15 | Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |  |
| 16 | Электронная регулировка числа оборотов | наличие |  |
| 17 | Профессиональный | наличие |  |
| 3 | Лобзик MAKITA 4350FCT |  | шт | 1 |  |  | 10 766,00 | 10 766,00 |
| 1 | Мощность, Вт | 720 |  |
| 2 | Частота ходов штока (ходов/мин) | 800-2800 |  |
| 3 | Маятниковый ход | наличие |  |
| 4 | Ход пилки, мм | 26 |  |
| 5 | Форма ручки | скобовидная |  |
| 6 | Бесключевая замена оснастки | наличие |  |
| 7 | Возможность подключения к пылесосу | наличие |  |
| 8 | Электронная регулировка числа оборотов | наличие |  |
| 9 | Вес брутто, кг | 4 |  |
| 10 | Наклон подошвы | наличие |  |
| 11 | Профессиональный | наличие |  |
| 12 | Максимальная частота ходов штока ходов/мин | 2800 |  |
| 13 | Количество положений маятникового хода | 3 |  |
| 14 | Максимальная толщина материала (дерево), мм | 135 |  |
| 15 | Максимальная толщина материала (металл), мм | 10 |  |
| 16 | Подсветка рабочей зоны | наличие |  |
| 17 | Наличие защитного экрана | наличие |  |
| 18 | Поддержание постоянного количества оборотов | наличие |  |
| 19 | Регулировка наклона подошвы без инструмента | наличие |  |
| 20 | Подошва | литая |  |
| 4 | Бензопила STIHL MS 230 |  | шт | 1 |  |  | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 1 | Класс | профессиональный |  |
| 2 | Мощность, Вт | 2000 |  |
| 3 | Рабочий объем, см3 | 45 |  |
| 4 | Длина шины (дюйм) | 14 |  |
| 5 | Количество звеньев цепи шт. | 50 |  |
| 6 | Толщина цепи, мм | 1.3 |  |
| 7 | Бак для масла, л | 0.2 |  |
| 8 | Система гашения вибрации | да |  |
| 9 | Мощность (л.с.) | 2.7 |  |
| 10 | Обороты (об/мин) | 14000 |  |
| 11 | Длина шины (мм) | 350 |  |
| 12 | Шаг цепи | 3/8'' |  |
| 13 | Бак л | 0.47 |  |
| 14 | Легкий запуск | да |  |
| 15 | Инерционный тормоз цепи | да |  |
| 16 | Вес нетто, кг | 4 |  |
| 5 | УШМ (болгарка) MAKITA 9069 |  | шт | 1 |  |  | 7 275,00 | 7 275,00 |
| 1 | Мощность, Вт | 2000 |  |
| 2 | Диаметр круга, мм | 230 |  |
| 3 | Профессиональный | наличие |  |
| 4 | Вес нетто, кг | 4.2 |  |
| 5 | Обороты (об/мин) | 6600 |  |
| 6 | Резьба шпинделя | М14 |  |
| 6 | УШМ (болгарка) MAKITA GA5030 |  | шт | 2 |  |  | 4 250,00 | 8 500,00 |
| 1 | Мощность, Вт | 720 |  |
| 2 | Мин. обороты об/мин | 11000 |  |
| 3 | Диаметр круга мм | 125 |  |
| 4 | Профессиональный | наличие |  |
| 5 | Вес нетто, кг | 1.8 |  |
| 6 | Резьба шпинделя | М14 |  |
| 7 | Ящик для инструментов BLOCKER П3732-1 |  | шт | 2 |  |  | 1 105,00 | 2 210,00 |
| 1 | Назначение | для ручного инструмента |  |
| 2 | Длина, мм | 560 |  |
| 3 | Ширина, мм | 235 |  |
| 4 | Высота, мм | 280 |  |
| 5 | Материал | полипропилен, сталь |  |
| 6 | Замки | сталь |  |
| 7 | Вес, кг | 2 |  |

ИТОГО: Общая сумма настоящего ДОГОВОРА 120 235 рублей 00 копеек (Сто двадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек).