ООО Стронг Майнерс Тел/Факс +7 (495) 532-54-52 www.strongminers.ru

Коммерческое предложение!

Компания Strong Miners входит в холдинг КАНЕКС и является управляющей компанией нескольких производственных площадок в России и за ее пределами. В России компании принадлежит ОАО «Кыштымское Машиностроительное Объединение.

На зарубежном рынке компании принадлежат пакеты управления ряда совместных предприятий Южной Кореи, специализирующихся на производстве техники,  инструмента и оборудования для горного машиностроения (буровые коронки, буровые штанги, хвостовики, дробильно-сортировочные комплексы, буровые установки).

Предлагаем поставку следующей буровой техники

| № п./п | Наименование продукции | Количество, шт. | Цена c НДС, рублей за шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок буровой JunJin JD-1300E (2009) С подогревом топлива, гидравлики. С устройством для смены штанг. | 1 | 4 500 000 + доставка |

Станок STRONG JD-1300E (гидроперфораторное бурение), является аналогом бурового станка компании Sandvik (Пантера и Рейнджер) или Дайнонг.  Диаметр бурения от  76 до 115мм, глубина бурения 23 метра. Компрессор 6 м3/10 бар. Расход топлива составляет 22-24 литров в час.

Год выпуска: 2009

Пройденный ресурс станка: ~9000 м/ч.

Местоположение: Москва

Производительность станков составляет от 130 до 550 погонных метров в сутки в зависимости от крепости пород, трещиноватости и абразивности.

По Известняку производительность 500 - 600 метров в сутки. По граниту около 400 - 450 метров в сутки. По габбро-диабазу 160 - 250 метров.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Срок поставки: 15 дней с момента получения предоплаты.

Станок буровой JunJin JD-1300E(б/у)

Данным станком возможно обуривание нескольких карьеров. Станок мобилен и прекрасно перемещается. Если карьеры расположены на расстоянии, то возможна его погрузка на трал и транспортировка к месту работы (буровой станок полностью габаритный и его можно транспортировать без сопровождения ГИБДД). Станок обслуживает 1 оператор. В данном станке есть механизм наращивания штанг, и оператор прямо из кабины может наращивать буровой став, на нужную глубину (до 25 метров). Станок оснащен системой антизаклинивания штанг и что затрудняет поломке бурового инструмента.

Технические параметры Буровой  установки JunJin JD-1300E

| № | ПУНКТ | МОДЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | JD-1300E |
| 1 | Размеры | Вес брутто | кг | 13 500 |
|  |  | Габаритная длина | мм | 9 200 |
|  |  | Габаритная ширина | мм | 2 490 |
|  |  | Полная высота | мм | 2940 |
|  |  | Клиренс | мм | 530 |
| 2 | Рабочие характеристики | Диаметр скважины | мм | 76 ~ 115 |
|  |  | Преодолеваемый уклон | ° | 30 |
|  |  | Скорость перемещения | км/ч | 0 ~ 3.5 |
| 3 | Двигатель | Модель |  | 6CTAA8.3 CUMMINS |
|  |  | Номинальная мощность | лс/об.мин | 205/2 200 |
| 4 | Перфоратор | Модель | JET-9 |
|  |  | Вес | кг | 270 |
|  |  | Длина | мм | 1055 |
|  |  | Энергия удара | кгс-м | 41 |
|  |  | Частота ударов | уд/мин | 2 600~3 000 |
|  |  | Крутящий момент | кг/м | 85~90 |
|  |  | Обороты | об/мин | 0~180 |
|  |  | Динамическое давление | кг/см2 | 170 |
| 5 | Воздушный компрессор | Модель | PDS175 |
|  |  | Рабочее давление | кг/см2 | 10.5 |
|  |  | Производительность | м3 | 6 |
|  |  | Вместимость резервуара | м3 | 0,035 |
| 6 | Мачта | Полная длина | мм | 7 040 |
|  |  | Длина каретки | мм | 1 200 |
|  |  | Длина подачи | мм | 4 300 |
|  |  | Угол поворота | ° | 90/30 |
|  |  | Угол наклона | ° | 180 |
| 7 | Стрела | Полная длина | мм | 3 000 |
|  |  | Угол подъема | ° | 50/15 |
|  |  | Угол колебания | ° | 10/35 |
|  |  | Вылет | мм | 1 100 |
| 8 | Пылесборник | Всасывающая способность | м3/мин | 24 |
|  |  | Число фильтров | шт. | 4 |
| 9 | Ходовая тележка | Длина трака | мм | 2 480 |
|  |  | Ширина гусеницы | мм | 330 |
| 10 | Инструмент | Длина штанги | мм | 3 660 |
|  |  | Диаметр коронки | мм | 75~115 |
|  |  | Тип штанги | мм | Т45, Т51 |
| 11 | Гидравлическая система | Гидравлический насос | поршневой регулируемый насос + шестеренчатый насос |
| 12 | Кассета для штанг | Вместимость | шт. | 6 + 1 ( Т-51 - 5 + 1 ) |  | Производитель-ность | Диаметр коронки | мм | 89 |
| 13 | Расход топлива |  | литры | 22-24 литра в час |

С уважением,  Волынец Роман

«Strong Miners»

тел./факс: 8 (495) 532-54-52

моб: 8 (966)116 48 51

Babich.Artem@strongminers.com

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!