Заявка на приобретение стандартных средств измерений (давление)

2. Перечень (номенклатура) товаров:

| № | Наименование позиций | Характеристики товара, требуемые показатели | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-10 кгс/см2; -Диаметр корпуса – 100мм; - класс точности- 1,5; - расположение штуцера – радиальное; - резьба 1/2 | 10 | шт |
| 2 | Манометр деформационный образцовый. С поверкой | - класс точности – 0,4; - шкала круговая 250 усл. ед.; - цена деления – 1 усл. ед.; - верхний предел измерений – 40 кгс/см2 | 1 | шт |
| 3 | Манометр образцовый. С поверкой | - диапазон 0-40 кгс/см2; -диаметр корпуса – 150мм; - класс точности- 0,4; - расположение штуцера – радиальное; - резьба М20х1,5; - степень защиты IP40 | 2 | шт |
| 4 | Манометр электронноконтактный. С поверкой | - диапазон 0-600 кгс/см2; - класс точности- 1,5; - резьба М20х1,5; - допустимая погрешность ±2,5 | 5 | шт |
| 5 | Манометр избыточного давления показывающий. С поверкой | - диапазон 0-600 кгс/см2; -диаметр корпуса – 100мм; - резьба М20х1,5-8g$ - степень защиты IP40 | 3 | шт |
| 6 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-30 кгс/см2; -диаметр корпуса – 63мм; - класс точности- 2,5; - расположение штуцера – осевое; - резьба – ½ дюйма | 3 | шт |
| 7 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-100 кгс/см2; -диаметр корпуса – 63мм; - класс точности- 1,5; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – ½ дюйма | 15 | шт |
| 8 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-4 кгс/см2; - класс точности- 1,5; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – ½ дюйма; - материал корпуса- РР | 40 | шт |
| 9 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-6 кгс/см2; - класс точности- 1,5; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – ½ дюйма; - материал корпуса- РР | 21 | шт |
| 10 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-16 кгс/см2; -диаметр корпуса – 63мм | 12 | шт |
| 11 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-6 кгс/см2; - класс точности- 1,5; -диаметр корпуса – 100мм; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – G½ дюйма | 16 | шт |
| 12 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-10 кгс/см2; - класс точности- 1,5; -диаметр корпуса – 100мм; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – G½ дюйма | 10 | шт |
| 13 | Манометр. С поверкой | - диапазон 0-6 кгс/см2; - класс точности- 1,5; -диаметр корпуса – 63мм; - расположение штуцера – радиальное; - резьба – G1/4 дюйма | 2 | шт |
| 14 | Термометр биметаллический. С поверкой | -40до +60оС; -класс точности – 1,5; - диаметр 100 мм; - подключение – осевое; - длина погружной части – 46 мм. | 1 | шт |

3. Описание объекта закупки: стандартные средства измерений геометрических величин.

4. Общие требования:

4.1. Срок поставки товара (выполнения работ, услуг): 30  рабочих  дней  с даты подписания договора

.

4.6. Требования к качеству:

- товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, дата изготовления товара не ранее 2017г.;

-  нахождение сведений о приборах в Государственном реестре СИ;

- качество поставляемых средств измерений должно соответствовать паспортным данным завода-изготовителя (формуляру)

4.7. Требования к сопроводительной  документации:

Товар  сопровождается следующими документами при поставке (на русском языке):

- Руководством по эксплуатации и обслуживанию, включая техническое описание;

- Паспортом (Формуляр) в котором содержатся следующие заверенные сведения:

  - место изготовления и производитель  продукции;

  - дата изготовления продукции

  - соответствие продукции требованиям и техническим условиям изготовителя

  - комплект поставки

- свидетельством о поверке;

- Гарантийным свидетельством;

- Товарной накладной по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. № 132;

- Счёт - фактурой, оформленной согласно приложения № 1 к Правилам ведения журналов   учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 №981)

4.8. Требования к безопасности: не устанавливаются