Приложение №1

Перечень необходимого оборудования

№	Наименование основных средств	Кол-во	Технические характеристики	Единицы измерения	Цена	Сумма
1	Приобретение оборудования по компетенции «Обслуживание грузовой техники»	32
1.1	Пресс электрогидравлический / Р-342М или аналог	1	Тип Стационарный, электрогидравлический / Вид привода Электрогидравлический / Максимальное усилие 40 т, Наибольший ход штока от 150мм до 250мм, Высота подъема стола от 900 мм до 1000 мм, Максимальное давление 40т и более, мощность от 2.5 кВт до 3.5 кВт Наибольшее расстояние между столом и штоком от 900 мм до 1000 мм Максимальное давление насоса не менее 28 (280) МПа (кгс/см3) Габаритные размеры (ДШВ) не менее 1300х650х1850 мм Пресс должен быть оснащен ножом гибочным, матрицей гибочной, пуансоном для запрессовки и выпрессовки и приспособлением для гибки труб.	шт
1.2	Домкрат подкаткой	2	Гидравлический, грузоподъемность 10 т, Максимальная высота подъема 590 мм, встроенный гидравлический ограничитель хода	шт
1.3	Съемник гильз блока цилиндров дизельных двигателей	2	Диаметр снимаемых гильз - от 60 до 160 мм Вес от 7 до 8 кг, / Габаритные размеры не менее 300х400х100 мм Упакован в кейс	шт
1.4	Стойка трансмиссионная	2	Грузоподъемность от 0.5 т, и более / Высота подъема 855- 1800мм / Оснащён ножным насос с педалью	шт
1.5	Компрессор	2	Напряжение питания 230 В / Мощность от 1,5 кВт / До 2.0 кВт / Производительность на входе от 240 л/мин / до 300 л/мин / Производительность на выходе от 190 л/мин / до 250 л/мин / Объем ресивера 24 л. / Давление 8 бар / Количество оборотов 2850 об/мин / Габариты от 500х мм 600х от 200до 300х от / 400 до 700 мм / Масса 17 кг	шт
	Компрессор	1	Напряжение питания 230 В / Мощность 2,2 кВт / Частота 50 Гц / Производительность на входе от 450 л/мин / 600 л/мин / Производительность на выходе от 360 л/мин / до 400 л/мин / Объем ресивера 50 л. / Давление 10 ба / Количество оборотов 2850 об/мин / Габариты от 700 мм до 800 мм х от 300 мм / до 400 мм х от / 700 мм до 800 мм / Масса от 50 кг до 70 кг / Поршневой с ременной передачей масленый	шт
1.6	Стенд-кантователь	2	Угол поворота – 360град, грузоподъемность / Вес от 600 кг до 1000кг / Габариты не менее 1140х530х360 мм	шт
1.7	Стенд-кантователь / ЛПН-078.00.000СБ для ремонта или аналоги	2	Механический, Грузоподъемность: 0.6 тонны, / Кантователь для автомобильных агрегатов комбинированный предназначен для ремонта коробок передач, раздаточных коробок Тип Кантователя –мобильный Длина от 900 до 2000 мм Ширина от 900 до 1000 мм Высота от 900 до 1100 мм Масса от 60 до 200 кг Способ поворота: через червячный редуктор, угол поворота: 360 град. Необходимый комплект сменных кронштейнов Плита универсальная Необходимый комплект сменных кронштейнов Для ремонта коробки передач / Для ремонта раздаточной коробки	шт
1.8	Сканер диагностический FCAR F6 Plus или аналоги	1	Автосканер для диагностики легковых автомобилей FCAR F6 Plus / Основные функции работы сканера / Автоматическая индефикация систем / Чтение и удаление кодов неисправностей / Записьстоп-кадра (момент появления неисправности) / Просмотр параметров в режиме реального времени / Вывод параметров в виде текста, графиков, стрелочной индикации / Управление исполнительными механизмами / Диагностика системам двигателя, трансмиссии, кузова, шасси, систем безопасности и др. / Кодирование ключей / Встроенная база данных по поиску неисправностей (схемы, диагностические карты и т.д) / Поддержка мультимедийных задач, таких как онлайн обмен сообщениями, данными. / Поддержка современных автомобилей / Поддержка EOBD и OBDII протоколов / Техподдержка в режиме онлайн через удаленный доступ Team Viewer / Запись и передача отладочного протокола для исправления ошибок работы ПО сканера / Степень защиты IP67 пылевлагонепроницаемый противоударный / Дисплей 8-дюймовый экран, 16:10, разрешение 800*1280IPS / Емкостный экран с 5-ю точками, G+G, твердый 7Н+, защищенный от царапин, поддержка ручного письма / Поддержка Bluetooth 2.0& 4.0 / WiFi 802.11(a/b/g/n) Frequency: 2.4G+5.8G dual band WIFI / Операционная система от Android 4.4 / CAN-BUS Поддерживается Высокий/Низкий/отдельный CAN / Протоколы CAN K-LINE/L- линия	шт
1.9	Течеискатель фреона	1	Детектор утечек хладагента Testo 316-4 - надежный детектор утечек для всех стандартных хладагентов CFC, HCFC, HFC, H2. Состояние сенсора течеискателя хладагента Testo 316-4 непрерывно диагностируется, и на дисплей прибора выводятся сообщения о неисправности или загрязнении сенсора. Таким образом, выполнение теста на герметичность больше не требуется. В случае загрязнения сенсор подвергается чистке, после чего он незамедлительно готов к дальнейшей эксплуатации. При обнаружении утечек цвет дисплея течеискателя хладагента Testo 316-4 меняется с зеленого на красный. Акустический сигнал тревоги дополнительно информирует об обнаружении утечек. С помощью гарнитуры Вы можете использовать детектор утечек хладагента Testo 316-4 в условиях повышенного уровня шума. Индикатор максимальной утечки выводит соответствующие сведения на дисплей, что облегчает локализацию места утечки. Гибкий зонд-течеискатель позволяет оптимально расположить сенсор в области трубопровода или места утечки	шт
1.10	Прибор для проверки пневмопривода тормозов	1	Прибор состоит из пяти манометров МПЗ-УУ2(предел измерения 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, ГОСТ 2405-88). Манометры имеют маркировку 1,2,3,4,5 и соединяются шлангами.	шт
1.11	Установка для заправки автокондиционеров	1	Ручная заправочная станция для кондиционеров способна диагностировать и заправлять автокондиционеры, климатические установки и другие системы, работающие на хладагенте R134A Установка создана на базе 4-х вентильного коллектора и вакуумной помпы Дополнительно в комплект входят: электронные весы, заправочный цилиндр для масла и комплект Г-образных быстросъемных разъемных соединений. Вакуумная помпа- Двухступенчатая 70 л/мин Конечный вакуум – 15 микрон Длина шлангов – 1.8 метра Электропитание 220В/50Hz	шт
1.12	Набор инструментов	2	Набор торцевых головок с принадлежностями 3/4", Двенадцатигранные, от 22 до50 мм, 1"-2", 24 предмета используется мастерами по ремонту промышленного оборудования, автомеханиками, персоналом автопарков. Комплект включает в себя высококачественный ручной инструмент профессионального класса, а также широкий ассортимент долговечной оснастки. / Удлинители серии 6251 - 8", 16"; / Головки серии 6330M - 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм; / Головки серии 6330S - 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2 дюйма; / Вороток серии 6572-20; Трещотка серии 6779-20F.	шт
1.13	Кран гидравлический	1	Гидравлический, грузоподъемность не менее 0.5т, / Длина стрелы мин./макс / от 900 до 1400 мм / Высота крюка не менее 2140 мм	шт
	Кран Гидравлический	1	Гидравлический грузоподъемность не менее 1т / Длина стрелы от 1000 до 1520 мм / Высота крюка не менее 2250 мм	шт
1.14	Нутромер индикаторный	1	Диапазон измерения от 100 до 160 мм / Наибольшая глубина измерения не / менее 250 мм / Наименьшее перемещение / измерительного стержня 4 мм	шт
	Нутромер индикаторный	1	Диапазон измерения от 50 до 100 мм / Наибольшая глубина измерения не менее / 150 мм / Наименьшее перемещение, измерительного / стержня 4 мм	шт
	Микрометр	2	Микрометр / Назначение для точных наружных измерений / Размеры 50-75 мм / Габариты не менее 27х14х5	шт
	Микрометр	2	Микрометр / Назначение для точных наружных измерений / Размеры 100-125 мм / Габариты не менее 32х17х4	шт
	Тиски сверлильные	1	Масса 6 кг / Высота губок не менее 26 мм Ширина / губок не менее 50 мм / Ход выдвижного винта не менее147 мм	шт
	Тиски слесарные, поворотные	5	Габаритные размеры не менее 387х171х196 / мм / Расстояние между губками не менее 125 мм / Ширина губок не менее 150 мм	шт
	Тиски слесарные	1	Масса18 кг / Ширина губок не менее 200 мм / Рабочий ход не менее 200 мм / Тип Слесарные	шт
	Тележка инструментальная	1	Комплектуются удобными ручками и / поворотными резиновыми колесами, одно / колесо снабжено стояночным тормозом / диаметр 100 мм от 5 до 8 выдвижных полок	шт
	Тельфер	1	Грузоподъемность 3.2 т и более / Высота подъема от 6 м и более / Полиспаст 2/1 / Режим работы по FEM 9.511 2м и более / Климатическое исполнение стандартное -25+40°С / Скорость передвижения стандартная 20м/ мин и более / Скорость подъема стандартная 8 м/мин и более / Номинальная мощность двигателя подъема от 4.5 до 5 кВт / Номинальная мощность двигателя передвижения (при Н более 18 м два двигателя) от 0.25 кВт до 0.30 кВт / Ширина двутавра 130-300 мм / С радиоуправлением / С ограничителем грузоподъемности / Электронные крановые весы 3 т	шт
	Тельфер	1	Грузоподъемность 5 т и более / Высота подъема от 6 м и более / Полиспаст 2/1 / Режим работы по FEM 9.511 2 м и более / Климатическое исполнение стандартное -25+40°С / Скорость передвижения стандартная 20м/ мин и более / Скорость подъема стандартная 8 м/мин и более / Номинальная мощность двигателя подъема от 4.5 до 5 кВт / Номинальная мощность двигателя передвижения (при Н более 18м два двигателя) от 0.25 кВт до 0.30 кВт / Ширина двутавра 130-300 мм / С радиоуправлением / С ограничителем грузоподъемности	шт
	Тельфер	1	Грузоподъемность 1т и более / Высота подъема от 6 ми более / Полиспаст 2/1 / Режим работы по FEM 9.511 2м и более / Климатическое исполнение стандартное -25+40°С / Скорость передвижения стандартная 20м/ мин и более / Скорость подъема стандартная 8 м/мин и более / Номинальная мощность двигателя подъема от 4.5 до 5 кВт / Номинальная мощность двигателя передвижения (при Н более 18м два двигателя) от 0.25 кВт до 0.30 кВт / Ширина двутавра 130-300 мм / С радиоуправлением / С ограничителем грузоподъемности / Радиус поворота от 1.5м до 3м	шт
	Гайковерт сетевой ударный с бесщеточным двигателем	1	Потребляемая мощность 800 Вт и более / Максимальный крутящий момент 610 Нм и / более / Тип патрона наружный четырехгранник 3/4" / Число оборотов на холостом ходу до 1400 / об/мин и более / Число ударов в минуту от 1800 до 2200 / уд/мин / Диаметр шурупа от 14 до 24 / Масса от 4,5 до 6 кг / Режим удара есть	шт
	Гайковерт аккумуляторный ударный с бесщеточным двигателем	1	Напряжение питания от 18 В и более / Тип аккумуляторной батареи Li-Ion / Тип патрона наружный четырехгранник 3/4" / Емкость аккумулятора 5 А.ч и более / Крутящий момент 1050 Нм и более / Диаметр шурупа от 12 и более / Число ударов в минуту от 3200 уд/мин и более / Число оборотов на холостом ходу от 2200 об/мин и более	шт
	Тележка гидравлическая для снятие колес грузового автомобиля	1	Тележка для снятия колес грузовых / автомобилей / Максимальная грузоподъемность от 700 / кг и более / Диаметр снимаемого колеса от 600 мм / и более / Высота подъема от 170 мм и более / Габариты тележки 1160х820х920 мм и / более	шт
	Аппарат высокого давления	1	Мощность 2.1 кВт и более / Длина шланга от 8 м и более / Производительность по площади от 40 м2/ч и более / Производительность от 500 л/ч и более / Возможность забора воды из бочки / Давление воды от 145 бар и более	шт
	Пеногенератор	1	Объем бака для жидкости 25л и более	шт