Лампа накаливания ЛОН 95вт	Номинальное напряжение - 220 В.
Цоколь – Е 27
Мощность – 95 Вт
Шар - прозрачный
Работы в сетях переменного тока – 50 Гц
Продолжительность горения ламп –1000 ч	шт.	150
Лампа накаливания ЛОН 40вт	Номинальное напряжение - 220 В.
Цоколь – Е 27
Мощность – 40 Вт
Шар - прозрачный
Работы в сетях переменного тока – 50 Гц
Продолжительность горения ламп –1000 ч	шт.	100
Лампа накаливания ЛОН 150вт	Номинальное напряжение - 220 В.
Цоколь – Е 27
Мощность – 150 Вт
Шар - прозрачный
Работы в сетях переменного тока – 50 Гц
Продолжительность горения ламп –1000 ч	шт.	100
Лампа люминесцентная	Лампа люминесцентная
Длина 305мм
Цоколь G10q
Форма колбы лампы: Кольцевая
Мощность лампы 32Вт
Цветовая температура 4000К
Световой поток 2250Лм
Средний номинальный срок службы не менее 9000 ч	шт.	50
Лампа светодиодная LED 11вт	Номинальное напряжение- 220 В
Мощность- 11 Вт
Длина- 60 мм
Тип цоколя- Е27
Форма колбы- Шар
Срок службы не менее 30000час
Световой поток 990Лм	шт.	150
Лампа 7ВТ	Номинальное напряжение- 220 В
Мощность- 7 Вт
Длина- 85 мм
Диаметр- 45 мм
Тип цоколя- Е 14
Форма колбы- Шар
Срок службы не менее 25000
Световой поток 560 Лм	шт.	50
Прожектор светодиодный 30ВТ с датчиком.
Прожектор светодиодный с датчиком
Напряжение - 160-285 В
Степень защиты - IP65
Высота – не менее 135 мм не более 160мм
Ширина – не менее 200 мм не более 250мм
Длина – не менее 230 мм не более 300 мм
Тип лампы LED
Световой поток – 3352 Лм
Мощность - 30 Вт
Материал рассеивателя - Стекло
Способ монтажа - Консольный
Температура эксплуатации от -40 до +60
Сфера применения: Наружное освещение
Климатическое исполнение УХЛ1	шт.	2
Светодиодный светильник 36Вт	Светодиодный светильник
Номинальное напряжение - 230В
Номинальная частота - 50Гц
Потребляемая мощность - 36Вт
Световой поток - 3600Лм
Цветовая температура - 6000К
Размеры длина не менее 1200 мм не более 1350 мм
шт.	100
Светильник светодиодный 40вт	Напряжение - 170-265 В
Цветовая температура (5000-6000К),
Потребляемая мощность 40Вт/120 Led,
Способ монтажа - накладной
Степень защиты - IP20
Длина – не менее 1235 мм
Оптическая часть - Рассеиватель призматический
Ширина пучка 120(градусов)
Срок службы не менее 50000 ч
Материал рассеивателя –Полистирол
Световой поток-4300Лм	шт.	150
Панель светодиодная 36Вт	Панель светодиодная
Напряжение - 170-265 В
Степень защиты IP20
Цветовая температура (6500К)
Ширина – 595 мм
Длина – 595 мм
Тип для подвесной системы армстронг
Световой поток - 2800 Лм
Мощность ламп - 36 Вт
Оптическая часть – Рассеиватель
Крепление – Встраиваемый (универсальный)
Температура эксплуатации - от 0 C до +45C
Класс защиты - I
Гарантийный срок – не менее 24 мес	шт.	40
Светильник	Количество ламп – 1шт
Мощность ламп - 150 Вт
Тип цоколя - E27
Степень защиты - IP20
Оптическая часть - стекло прессовыдувное опаловое
Высота все светильника – не менее 396 мм не более 450 мм
Ширина плафона – не менее 240мм не более 300 мм
Длина плафона– не менее 240 мм не более 300мм
Способ монтажа - подвесной
Напряжение - 220 В
Материал рассеивателя – стекло
Клеммная колодка - есть
Сфера применения - общественные помещения
Материал основания светильника – металл
Гарантийный срок – не менее 18мес	шт.	5
Светильник светодиодный 18W	Светильник светодиодный
Технические характеристики
Мощность, -18 Вт
Максимальный ток, -6 А
Входное напряжение,180-240 В
Световой поток – 4500K
Цвет корпуса – белый
Габаритные размеры длина не менее 600 не более 650мм	шт.	50
Светодиодный светильник 12Вт	Характеристики светодиодного светильника:
Напряжение питания ― 220 + 10 % Вольт,
50 Гц.
Мощность ― 12 Ватт
Световой поток ― 960 лм
Цветовая температура ― 4000К.
Степень защиты ― IP 54
Температура эксплуатации ― -40С + 50С
Корпус ― антивандальный, ударопрочный поликарбонат
Вид установки: накладной
Рассеиватель – пластик	шт.	50
Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А	Шина соединительная
Напряжение – 380 В
Тип изделия - шина
Цвет - серый/желтый
Материал изделия - латунь/пластик
Ток раб. – 100А
Высота – 22 мм
Длина – 1000 мм
Количество контактов - 54
Температура эксплуатации - от -45 до +40	шт.	3
Просьба от данных характеристик не отходить. При выставлении КП простовлять номер заявки, кп лучше отправлять непосредственно на почту с реквизитами Вашей компании.