Дверной проем в капитальной кирпичной стене размером 1,05х2,1(h) м

|  | Установка металлического дверного блока разм.1050х2100(h) мм в проем капитальной кирпичной стены с открыванием в коридор и установкой гидравлического рычажного доводчика. Двери металлические 3 класса защиты с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки толщиной не менее 2 мм, класса устойчивости У-I по ГОСТ Р 51242-98. Два замка (накладные или врезные) 3 класса по ГОСТ Р 5089-97 | шт./м2 | 1шт/2,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Дверной проем в капитальной кирпичной стене размером 0,9х2,1(h) м

|  | Установка металлического дверного блока разм.900х2100(h) мм в проем капитальной кирпичной стены с креплением к существующей металлической раме с открыванием в коридор и установкой гидравлического рычажного доводчика. Двери металлические 3 класса защиты с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки толщиной не менее 2 мм, класса устойчивости У-I по ГОСТ Р 51242-98. Два замка (накладные или врезные) 3 класса по ГОСТ Р 5089-97 | шт./м2 | 1шт/1,9 |
| --- | --- | --- | --- |

Дверной проем в капитальной кирпичной стене размером 0,98х2,0(h) м

|  | Установка металлического дверного блока разм.980х2000(h) мм в проем капитальной стены с креплением к существующей металлической раме с открыванием в коридор и установкой гидравлического рычажного доводчика. Двери металлические 3 класса защиты с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки толщиной не менее 2 мм, класса устойчивости У-I по ГОСТ Р 51242-98. Два замка (накладные или врезные) 3 класса по ГОСТ Р 5089-97 | шт./м2 | 1шт/2,0 |
| --- | --- | --- | --- |

В качестве рентгенозащитного материала в

конструкции используется 3 мм свинец листовой ДПРНМ С2 ГОСТ 9559-75

|  | Монтаж двупольного металлического дверного рентгенозащитного блока Pb -3 размером 1200х2100(h) мм в готовый проем. | шт./м2 | 1шт/2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж однопольного металлического дверного рентгенозащитного блока Pb -3 размером 900х2100(h) мм в готовый проем. | шт./м2 | 2шт/3,8 |
|  | Монтаж однопольного металлического дверного рентгенозащитного блока Pb -3 размером 900х2100(h) мм в готовый проем. | шт./м2 | 2шт/3,8 |