СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. / изм	Кол-во	ОКПД2
53.	Блок дверной деревянный в комплекте(дверное полотно, коробка, добор, наличник, петли 2шт., дверная ручка, финишные гвозди) 2050 х 950 мм	Дверное полотно глухое, универсальное, поставляется в правом исполнении. Петли скрытого типа, 2 шт. установлены в полотно. Звукоизоляция в пределах 22 дБ. ГОСТ 6629-88. Пр-во Россия	шт.	19	16.23.11.130
54.	Блок дверной металлический в комплекте с коробкой, замком и доводчиком 1950х1100 мм	Толщина металла двери не менее 2,5 мм., открывающаяся наружу Дверная коробка должна быть изготовлена из гнутого профиля более 1,5 мм толщиной либо из прямоугольного профиля сечением более 40х50 мм. Доводчик металлический (до 120 кг). Замок врезной, антивандальный. ГОСТ 31173-2003. Пр-во Россия	шт.	2	25.12.10.000
55.	Доводчик металлический для дверного блока (до 120 кг)	Универсальный дверной доводчик уличный морозостойкий, предназначен для дверей левого и правого открывания. Устанавливается на тяжёлые входные двери весом от 80 до 120 кг. Диапазон рабочих температур от –30° до +35°C. ГОСТ Р 56177-2014. Пр-во Россия	шт.	4	25.72.14

Начальник эксплуатации КЖФ А.В. Мойсюк
«____» декабря 2018 года