МФУ -2 шт

Функциональность

Печать, сканер, копир

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Максимальный формат бумаги

А4.

Скорость печати и копирования

не менее 18 стр/мин

Максимальное разрешение печати

не менее 1200 dpi

Время выхода первого отпечатка

не более 7,8 с

Максимальный месячный объем печати

не менее 8000 стр

Емкость лотка подачи бумаги

не менее 150 листов.

Емкость лотка вывода бумаги

не менее 100 листов

Тип сканера

Планшетный

Плотность носителей

В диапазоне от 60 г/м2 до 163 г/м2

Объем установленной памяти

не менее 64 МБ

Тип интерфейса

USB 2.0

Потребляемая мощность при работе

не более 960 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания

не более 2 Вт

Уровень шума

не более 66 дБ

Вес устройства

не более 8,2 кг

Ресурс ч/б картриджа

не менее 1600 стр

Ширина

не более 372мм

Глубина

не более 280 мм

Высота

не более 255 мм

Картридж-4 шт

Совместимые с данным оборудованием

Ресурс, страниц

1600

Цвет

черный

МФУ -3 шт

Функциональность

Печать, сканер, копир, факс

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Максимальный формат бумаги

А4

Скорость печати и копирования

Односторонняя: не менее 27 стр/мин

Двусторонняя: не менее 15 стр/мин

Качество печати

До 1200 х 1200 точек на дюйм (неизменный показатель)

Разрешение печати и копирования

600 x 600 точек на дюйм

Время выхода первого отпечатка

не более 6 с

Максимальный месячный объем печати

не менее 15000 стр

Емкость лотка подачи бумаги

не менее 250 листов

Емкость лотка вывода бумаги

не менее 100 листов

Автоматическая двусторонняя печать.

Тип сканера

Планшетный

Разрешение сканирования

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм (неизменный показатель).

Улучшенное качество: не менее 9600 x 9600 точек на дюйм

Скорость сканирования  при разрешении 300*300 пикселей.

Монохромное одностороннее: не менее 22 изобр./мин

Цветное одностороннее: не менее 15 изобр./мин

Монохромное двустороннее: не менее 8 изобр./мин.

Цветное двустороннее: не менее 5 изобр./мин .

Глубина цветного сканированияна входе и на выходе

не менее 24 бита

Оттенки серого

Не менее 256 уровней

Совместимость

TWAIN, WIA, ICA

Максимальная ширина области сканирования

Не менее 216 мм

Сканирование в электронное сообщение

TIFF,JPEG,PDF,сжатый PDF

Сканирование на ПК

TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF,PDF с возможностью поиска2

Емкость устройства автоподачи оригиналов

не менее 50 страниц.

Плотность носителей

В диапазоне от 60 г/м2 до 163 г/м2

Время выхода первой копии

Не более 9с

Режимы копирования

Текст-Фото, Текст-Фото (высокая скорость), Фото, Текст

Двустороннее копирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически, за один проход)

Количество копий

До 999 копий (неизменный показатель)

Уменьшение/увеличение

В диапазоне 25% —400% с шагом 1%

Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

наличие

Скорость модема

Не менее 33,6 Кбит/с

Режим приема

Только факс, автоматическое переключение факс-тел., автоответчик, ручной

Разрешение факса

Стандартное: не менее 200 x 100 точек на дюйм.

Высокое: не менее 200x200 точек на дюйм.

Фотографическое разрешение: не менее 200 x 200 точек на дюйм.

Супервысокое: не менее 200x400 точек на дюйм.

Объем памяти факса

До 256 страниц (неизменный показатель).

резервное копирование для факса

Объем установленной памяти

не менее 512 МБ

Тип интерфейса

USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi

Потребляемая мощность при работе

не более 1200 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания

не более 6 Вт

Уровень шума

не более 51 дБ

Вес устройства

не более 13,5 кг

Ресурс ч/б картриджа

не менее 2000 стр

Ширина устройства

не более 395 мм

Глубина устройства

не более 380 мм

Высота устройства

не более 360 мм

Картридж

6 шт

Совместимость с данным оборудованием

Ресурс, страниц

2400

Цвет -черный

Картридж

20 шт

Совместимость

С принтер Canon I-Sensys LPB 252dw

Ресурс, страниц

2100

Цвет- черный