| Параметры экрана |
| --- |
| Размер экрана гор. | мм | Не менее 5760 |
| Разрешение экрана верт. | мм | Не менее 2880 |
| Площадь экрана | м² | Не менее 16,58 |
| Глубина экрана | мм | Не менее 140 мм |
| Вес с учетом металлоконструкции | кг | Не более 800 |
| Размер кабинета | мм | Не более 960 х 960 |
| Количество кабинетов | шт. | Не менее 18 |
| Шаг пикселя | мм | Не более 10 |
| Количество пикселей | шт/м² | Не менее 9500 |
| Размер модулей экрана | мм | 160х320 |
| Количество цветов | млн. | Не менее 16 |
| Напряжение питания | В/Гц | от 220 до 380 / от 50 до 60 |
| Потребление энергии | Квт/час/м² | Не более 0,44 |
| Мощность свечения | сd/m² | Не менее 6000 |
| Видеопроцессор | Наличие | USB, LAN, HDMI, DVI |
| Класс пыле-влаго защиты |  | Не ниже IР65 |
| Температура эксплуатации | 0С | От - 45 до + 45 |
| Срок службы изделия | час | Не менее 110000 |
| Горизонтальный угол обзора |  | Не менее 1400 |
| Вертикальный угол обзора |  | Не менее 1200 |
| Обслуживание экрана |  | Торцевое/тыльное |
| Экран, комплект запасных частей |  | Наличие |
| Управление экраном (общие характеристики компьютера) |
| Персональный компьютер: |
| 1) Процессор: кол-во ядер кол-во потоков частота |  | не менее 2 не менее 4 не менее 1,6 ГГц |
| 2)Материнская плата: |
| Выходы: USB 2.0 USB 3.0 DVI LAN VGA |  | не менее 1 шт, не менее 1 шт, не менее 1 шт, не менее 1 шт не менее 1 шт. |
| 3) Размер оперативной памяти |  | Не менее 4 Гб |
| 4) Видеокарта |
| Размер видеопамяти видео интерфейсы |  | не менее 1 Гб; HDMI, VGA (D-Sub) |
| 5) Операционная система |  | не менее Windows 7 Home Basic. |
| 6) Жесткий диск | Гб | не менее 500 Гб. |
| 7) Монитор диагональ |  | не менее 17 дюйма. |
| Периферия компьютерная: |  | 1. Клавиатура. 2. Компьютерная мышь. 3. Источник бесперебойного электропитания. |
| Акустическая система |
| 1) Усилитель мощности | шт | 1 |
| Выходная мощность | Вт | Не менее 120 |
| Выходное напряжение/сопротивление | В/Ом | Не мене 100/80, 70/40, 20/4 |
| Диапазон воспроизводимых частот | Гц | От 80Гц до 16кГц |
| 2) Уличный громкоговоритель | шт | 4 |
| Мощность | Вт | Не менее 30 |
| Сопротивление | Ом | От 330 до 660 |
| Диапазон воспроизводимых частот | Гц | От 200 Гц до 22 кГц |
| Чувствительность, SPL | Дб | Не менее 96 |
| Монтаж и сервисное сопровождение |
| Металлоконструкция для крепления экрана к стене | Наличие |  |
| Монтаж металлоконструкции и экрана со спецтехникой | Наличие |  |
| Пуско – наладка оборудования | Наличие |  |
| Запасные части | Наличие |  |
| Комплект документов | Наличие | Паспорт изделия, электрическая схема, схема управления, проект металлоконструкции, схема коммутации кабинетов |
| Срок поставки |  | Не более 7 рабочих дней |
| Гарантия |  | Не менее 2 лет Гарантийный ремонт осуществляется поставщиком своими силами или с помощью подрядных организаций в регионе заказчика, или возмещается заказчику расходы при самостоятельном ремонте. |
| Обучение |  | Дистанционное обучение управлению экраном не менее 1 час, удаленное администрирование не менее 1 час. |
| Доставка | Наличие |  |

| Чувствительность, SPL | Дб | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| --- | --- | --- |
| Монтаж и сервисное сопровождение |
| Металлоконструкция для крепления экрана к стене | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Монтаж металлоконструкции и экрана со спецтехникой | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Пуско – наладка оборудования | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Запасные части | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Комплект документов | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Срок поставки |  | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Гарантия |  | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Обучение |  | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |
| Доставка | Наличие | Заполняется на основании данных, предоставленных победителем электронного аукциона |