Российская Академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт

мясной промышленности (ВНИИМП)

ИНСТРУКЦИЯ № 2

ПО ПРИМЕНЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО

СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ «МСТА» (ВИД «А»),

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ОТФ ЭТРИС», ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И МОЙКИ

ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ

ПРОДУКТОВ

Москва, 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и контролю качества дезинфицирующего средства

с моющим действием "МСТА" (вид А) производства ООО "ОТФ ЭТРИС"

для дезинфекции и мойки оборудования, используемого

в производстве мясных продуктов.

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН, 000 "ОТФ ЭТРИС" совместно с ГУ научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России (ГУ НИИД).

Авторы:

от ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, д.в.н., профессор Ю.Г. Костенко; ст.научн.сотр., к.в.н. В.О. Рыбалтовский.

от 000 "ОТФ ЭТРИС": директор В.Б.Андреев.

от ГУ НИИД: вед.научн.сотр., к.м.н. Г.П. Панкратова, вед.научн.сотр., к.х.н. А.Н.Сукиасян

Инструкция предназначена для работников предприятий мясной промышленности, занимающихся дезинфекцией и мойкой производственного оборудования.

Инструкция устанавливает методы и режимы применения дезинфицирующего средства с моющим действием "МСТА" (вид А), требования техники безопасности, технологический порядок санитарной обработки, методы контроля концентраций рабочих растворов средства и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Дезинфицирующее средство с моющим действием "МСТА" (вид А) представ
ляет собой мелкокристаллический порошок от белого до серого цвета, хорошо раствори
мый в воде, в качестве действующего вещества содержит метасиликат натрия - 22±1%, а
также сульфат натрия - 25%, анионный ПАВ 1,4%; карбонат натрия - до 100%.

Гарантийный срок хранения средства "МСТА" (вид А) в виде порошка - 12 месяцев в закрытой исходной таре.

Рабочие растворы средства имеют щелочную реакцию (рН - 12,0±1,5), стабильны в течение недели и при хранении не разлагаются.

Наличие в составе средства "МСТА" (вид А) умягчителей воды позволяет использовать растворы средства в районах с повышенной жесткостью воды.

1.2.	Средство "МСТА" (вид А) обладает дезинфицирующими и моющими свойст
вами в отношении санитарно-показательной микрофлоры, выделяемой на оборудовании,

таре, инвентаре и других объектах на предприятиях мясной промышленности.

1.3.	Средство "МСТА" (вид А) по параметрам острой токсичности относится к 4
классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, нанесении на
кожу и при ингаляционном воздействии по степени летучести, не обладает кумуляцией, в
виде порошка оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые обо
лочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием и отдаленными эффектами (мута
генным, эмбриотоксическим и тератогенным).

Рабочий раствор средства (3%) при повторных многократных аппликациях на кожу не оказывает местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия, не раздражает слизистые оболочки глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны для: сульфата натрия - 10 мг/м3, метасиликата натрия - 2 мг/м , карбоната натрия - 2 мг/м .

Требования безопасной работы со средством "МСТА" (вид А) изложены в п.4 настоящей инструкции.

1.4.	Средство "МСТА" (вид А) предназначено для дезинфекции и мойки оборудо-
вания, изготовленного из разных материалов, стойких к щелочам, оно не портит нержа-
веющую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы на предприятиях мясной промышленно
сти.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

- Для приготовления рабочих растворов средства "МСТА" (вид А), а также для
мойки оборудования необходимо использовать водопроводную воду соответствующую
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98
"Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

- Для дезинфекции технологического оборудования и инвентаря используют
средство "МСТА" (вид А) в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация
которых установлена на уровне 3%.

- Способ приготовления рабочих растворов средства указан в таблице 1.

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов средства «МСТА» (вид А)

| Концентрация рабочего раствора, % по препарату | Количество средства, необходимое для приготовления рабочего раствора, г |
| --- | --- |
|  | 1л | 2л | 5л | 8л | Юл |
| 3 | 30,0 | 60,0 | 150,0 | 240,0 | 300,0 |

2.4. Концентрацию приготовленного рабочего раствора средства "МСТА" (вид А) определяют по методике, изложенной в приложении 1 настоящей инструкций.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- Дезинфекцию и мойку оборудования и инвентаря средством "МСТА" (вид А)
следует проводить после их предварительной механической очистки.

- Растворы средства применяют для дезинфекции и мойки технологического
оборудования, инвентаря, а также отдельных технологических участков, являющихся
факторами передачи возбудителей инфекции на предприятиях мясоперерабатывающей
промышленности.

- Дезинфекцию растворами средства "МСТА" (вид А) проводят способом проти-
рания, погружения, орошения и циркуляции раствора в различных системах оборудова-
ния.

Дезинфекцию различных объектов проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 2.

3.4.	Объекты непосредственно контактирующие с пищевым сырьём (разделочные
столы, разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные аппараты и
т.д.) сначала обезжиривают путем мытья 3% рабочим раствором средства из расчета 0,5 л на1м2 поверхности.

Для получения дезинфицирующего эффекта после обезжиривания поверхности оборудования повторно обрабатывают 3% раствором средства "МСТА" (вид А), выдерживают не менее 20 минут, а затем остатки раствора средства смывают струёй воды или под проточной водой в течение 15 минут.

- Дезинфекцию трубопроводов, куттера, мешалки, куттер-мешалки осуществля
ют механизированным способом, обеспечивая циркуляцию 3% раствора средства "МСТА"
(вид А) в них в течение 10-20 минут, затем промывают горячей водой в течение 15 минут.

- Все съемные части оборудования (волчок, куттер, шприцы, котлетные автома
ты, пельменные автоматы, мясорубки и т.д.) после механической очистки погружают на
10-15 минут в 3% раствор средства при температуре 35-45°С. После обработки оборудо
вание споласкивают теплой водой (35 - 45°С), затем холодной водопроводной водой в те
чение 15 минут для удаления остатков средства и просушивают.

- Объекты, не контактирующие с пищевым сырьём (электропилы, оборудование
для съемки шкур и др.), обрабатывают согласно п. 3.4.

- Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной про
мышленности, подвергают дезинфекции и мойке средством в соответствии с порядком
подготовки оборудования ("Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на
предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности", М., 1985г.) и руко
водствуясь пп. 3.4.,3.5., 3.6., 3.7.

- Концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства контролируется

лабораторией по количеству щелочных компонентов согласно приложению 1.

Таблица 2 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "МСТА" (вид А)

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора средства | Время воздействия, мин | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % по объёму | Температура раствора, °С |  |  |
| Ленточные транспортёры | 3 | 35-45 | 20 | Протирание или орошение |
| Разделочные столы | 3 | 35-45 | 20 | Протирание |
| Разделочные доски | 3 | 35-45 | 20 | Протирание |
| Стеллажи | 3 | 35-45 | 20 | Протирание |
| Трубопроводы | 3 | 35-45 | 20 | Циркуляция в зависимости от протяжённости |
| Мешалка | 3 | 35-45 | 20 | Циркуляция при включённой машине |
| Шприцовочный аппарат | 3 | 35-45 | 15-20 | Протирание |
| Массажёр (внутренняя поверхность) | 3 | 35-45 | 20 | Протирание |
| Сосисочный аппарат | 3 | 35-45 | 15 | Протирание |
| Куттер-мешалка | 3 | 35-45 | 10-15 | Наполнение раствором и циркуляция при включённой машине |
| Напольные тележки | 3 | 50-54 | 15-20 | Протирание |
| Съёмные части оборудования | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Волчок | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Куттер | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Мясорубка | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Пельменный автомат | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Шприцы | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |
| Котлетный автомат | 3 | 35-45 | 10-15 | Погружение |

3.10. Полноту смываем ости остатков средства "МСТА" (вид А) осуществляют по наличию (отсутствию) щелочности в смывных водах и поверхности оборудования в соот-

ветствии с приложением 2.

3.11.	Контроль на остаточную щелочность при ополаскивании поверхности после
обработки раствором средства "МСТА" (вид А) проводят с помощью универсальной ин
дикаторной бумаги, чувствительной к щелочности (кислотности);

- при механизированном способе - путем погружения индикаторной бумаги в смыв
ную воду;

- при ручном способе - путём прикладывания индикаторной бумаги к поверхности
обрабатываемого объекта.

3.12.	Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в со
ответствии с требованиями действующей "Инструкцией по мойке и профилактической
дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности", М.,
1985г.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- На каждом мясоперерабатывающем предприятии дезинфекцию и мойку обору
дования и инвентаря проводит специально обученный и назначенный для этого персонал:
цеховые уборщицы, мойщицы, аппаратчики.

- К работе допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских
противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболеваниями, про
шедший обучение, инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и моющими
средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

- При работе со средством "МСТА" (вид А) необходимо соблюдать определен
ные правила безопасности, сформулированные в типовых инструкциях в соответствии с
инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и пти
цеперерабатывающей промышленности.

- При работе необходимо избегать попадания средства "МСТА" (вид А) в виде
порошка в глаза и на кожу.

- При приготовлении рабочих растворов и во время работы с ними следует ис
пользовать спецодежду с комплектом средств индивидуальной защиты: комбинезон по
ГОСТ 1549-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартук прорезиненный
(ГОСТ 12.4029-76), перчаток резиновых (ГОСТ 1226565), сапоги резиновые (ГОСТ 5375-
70, ГОСТ К265-66). При применении способа орошения следует использовать универ
сальные респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В и очки защитные (ГОСТ
12-4-013-75).

- В помещении, где готовят раствор дезинфицирующего средства с моющим
действием "МСТА" (вид А), необходимо вывесить инструкцию по приготовлению рабо-

чих растворов и правила мойки и дезинфекции оборудования.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании порошка средства на кожу смыть его водой.

- При попадании средства в виде порошка в глаза следует немедленно промыть
их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или
30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды,
затем принять 10-20 таблеток измельченного активированного угля.

- Необходимо иметь свою аптечку (приложение 3).

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Средство "МСТА" (вид А) поставляют в пакетах из полиэтиленовой плёнки
или пакетах и бумаги с полиэтиленовым покрытием (вес пакета от 750 до 5000 г), пакеты
укладывают в бумажный или полиэтиленовый мешок до полной вместимости.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в 4-5-6-ти слойные бумажные мешки или мешки полиэтиленовые с открытой горловиной до 35 кг.

6.2.	Хранить средство необходимо в плотно закрытой упаковке предприятия-
изготовителя в сухом проветриваемом помещении отдельно от продуктов питания и в
местах, недоступных детям.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства не менее 12 месяцев со дня изготовления.

- При случайном рассыпании средства его следует собрать, остатки смыть боль
шим количеством воды.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточ
ные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. Контролируемые параметры и нормы по показателям качества средство дезинфицирующее с моющим действием "МСТА" (вид А) должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 4.

8

Таблица 4. Показатели качества дезинфицирующего средства с моющим действием "МСТА" (вид А)

| №п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Мелкокристаллический порошок с непрочными комочками от белого до серого цвета |
| 2. | Показатель концентрации водородных ионов 0,25% водного раствора | 10,0 ±1,5 |
| 3. | Массовая доля метасиликата натрия, %, в пределах | 22,0 ±1,0 |
| 4. | Качественная реакция на присутствие анионных поверхностно- активных веществ | Положительная |

7.2.	Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяется визуально на фоне листа белой бумаги.

7.3.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) - 0,25% водно
го раствора

Измерение показателя концентрации водородных ионов 0,25% водного раствора проводят потенциометрическим методом в соответствии с ГОСТ Р50550-93 "Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)".

0,25 г средства растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

7.4. Определение массовой доли метасиликата натрия

7.4.1. Оборудование, материалы, реактивы.

Весы аналитические 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Фотоэлектроколориметр ФЭК-56 или другой марки.

Колбы мерные 1-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Цилиндр 1-25 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки 2-2-1, 2-2-5 и 2-2-1 О по ГОСТ 20292-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77 марки хч; водный раствор в соотношении кислота: вода -1:3.

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765-78; 5 % водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Метасиликат натрия по ТУ 6-09-5337-78; стандартный раствор, приготовляемый растворением 0,2 г метасиликата натрия в мерной колбе вместимостью I дм3.

7.4.2.	Построение калибровочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см3 помещают 1, 2, 3, 4 и 5 см3 стандартного раствора и доводят объем дистиллированной водой до 15 см3. Добавляют по 0,8 см3 раствора серной кислоты и далее осторожно по каплям при непрерывном перемешивании вводят по 5 см3 раствора молибденовокислого аммония. Через 5 минут добавляют по 20 см3 того же раствора серной кислоты и объемы доводят дистиллированной водой до метки.

Концентрация метасиликата натрия в полученных растворах 2, 4, 6, 8 и 10 мкг/см3 соответственно.

Параллельно готовят контрольный образец внесением тех же реактивов в той же последовательности за исключением раствора метасиликата натрия.

Через 10 минут определяют оптическую плотность приготовленных образцов в сравнении с контрольным на фотоэлектроколориметре при длине волны 354 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 20 мм.

По полученным результатам строят калибровочную кривую, откладывая на оси абсцисс значения концентраций стандартного раствора в мкг, а на оси ординат - значения оптических плотностей.

7.4.3.	Выполнение анализа

Навеску средства массой от 2,0 до 4,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

Далее переносят 1 см в мерную колбу вместимостью 100 см3 и, как в случае построения калибровочной кривой, прибавляют 0,8 см3 раствора серной кислоты, осторожно по каплям при непрерывном перемешивании - 5 см3 раствора молибденовокислого аммония. Через 5 минут вводят 20 см3 того же раствора серной кислоты и доводят объем дистиллированной водой до метки.

Оптическую плотность определяют через 10 минут после приготовления образца.

7.4.4.	Обработка результатов

Массовую долю метасиликата натрия (X) в процентах вычисляют по формуле:

С х р х 100

Х=------------------------

m

где:

С - содержание метасиликата натрия в фотометрируемом образце, найденное по

10

калибровочному графику, г;

р - коэффициент разбавления, равный 100000;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождение между которыми не должно превышать допустимое расхождение, равное 1,0%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.5. Качественная реакция на присутствие анионных поверхностно-активных веществ

7.5.1.	Оборудование, материалы, реактивы

Весы технические лабораторные 3 класса точности. Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 см3. Пробирка П1-14-150-ХС по ГОСТ 25336-82.

Метиловый фиолетовый индикатор по ТУ 6-09-945, чда, 0,005% водный раствор. Натрий сернистокислый безводный по ГОСТ 195-77, чда, 5% водный раствор, свежеприготовленный.

Вода дистилированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2.	Приготовление реактива

Смешивают раствор метилового фиолетового и раствор натрия сернистокислого в соотношении объемов 1 : 2 непосредственно перед проведением испытания.

Растворы метилового фиолетового и натрия сернистокислого до смешения хранят в темных банках.

7.5.3.	Проведение испытания

0,1 - 0,2 г средства растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 2-3 см3 реактива.

Интенсивное окрашивание реакционной смеси в фиолетовый цвет сразу же после приливания реактива свидетельствует о присутствии в средстве анионного поверхностно-активного вещества.

Приложение 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ "МСТА" (вид А) в рабочих растворах

Концентрацию рабочих растворов щелочного дезинфицирующего средства с моющим действием "МСТА" (вид А) определяют кислотно-основным титрованием с введением в формулу расчета эмпирического коэффициента пересчета, установленного аналогичным титрованием самого средства.

Оборудование:

Весы аналитические 3-4 класса точности по ГОСТ 24104-88.

Пипетки 2-2-10 и 2-2-5 по ГОСТ 20294-74.

Бюретка по ГОСТ 20292-74 на 50 см3 с ценой деления 0,1 см3.

Колбы конические или круглые плоскодонные по ГОСТ 25336-82 типа П-2 или типа Кн-2 емкостью 100 мл и 250 мл.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74. вместимостью 50 см .

1.	Приготовление используемых в анализе реактивов.

0,1 н. растворы соляной и серной кислот готовят из соответствующих фиксаналов. Раствор индикатора бромтимолового синего готовят растворением 0,1 г индикатора в 50 см3 95% спирта при нагревании на водяной бане с последующим доведением объема после охлаждения до 100 см3 дистиллированной водой.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

2.	Определение эмпирического коэффициента пересчета.

Около 1 г дезинфицирующего моющего средства "МСТА" (вид А), взвешенного с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу на 100 см3, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают до полного растворения.

10 см3 полученного раствора вносят в колбу вместимостью 100 см3 , прибавляют 3 -5 капель раствора бромтимолового синего и титруют 0,1 н. растворами соляной или серной кислот до перехода окраски в желтую.

Эмпирический коэффициент определяют по формуле:

m
Э=

VxK

где:

Э - эмпирический коэффициент пересчета;

m - масса анализируемой пробы, г;

V - объем 0,1 н. раствора кислоты, израсходованный на титрование, см3 ;

12

К- поправочный коэффициент использованного для титрования раствора кислоты.

3. Выполнение анализа

10 см3 рабочего раствора средства "МСТА" (вид А) вносят в коническую колбу вместимостью 100 см3 , прибавляют 3-5 капель раствора индикатора бромтимолового синего и титруют 0,1 н. растворами соляной или серной кислот до перехода синей окраски в желтую.

Содержание средства в рабочем растворе (X) в % вычисляют по формуле:

Э х V х К х 100

х=	,

m

где:

Э - эмпирический коэффициент пересчета;

V - объем 0,1 н. раствора кислоты, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент использованного для титрования раствора кислоты, m - масса анализируемой пробы, г.

Поправочный коэффициент при приготовлении растворов кислот из фиксанала равен 1. В случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок х.ч. или ч.д.а. Расчет "К" при этом производится по общим правилам при определении поправочного коэффициента, описанным в "Руководстве по приготовлению титрованных растворов (В.М.Сусленникова, Е.Т.Киселева. Изд. 6, переработанное, Москва, Химия, 1982 г.).

13

Приложение 2 КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНУЮ ЩЕЛОЧНОСТЬ

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12.

Для этого сразу же после мойки к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился - остаточная щелочность отсутствует.

При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10-15 см3 воды и вносят в нее 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

-	бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

-	нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-	синтомициновая эмульсия;

-	стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 30% раствор сульфацила натрия;

- активированный уголь;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;
-йод;

- марганцевокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедром и т.д.)

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.

14 Приложение 3