Светильник УКС 03-50 Россия или Эквивалент

Светодиодный уличный (аналог ДРЛ 250)

Напряжение, В – 220

Мощность, Вт – не менее 80

Коэф. Пульсации менее 1%

Световой поток : не менее 9600

Коэф. Мощ. Не менее 0.96

Габаритные размеры ДхШхВ не более 410х150х58

Вес светильника не менее: 4кг

Светоотдача не менее 120Лм /Вт

Цветовая температура, К – не менее 5000 не более 5500

Индекс светопередачи не менее: 85Ra

Степень защиты – не ниже IP65

Минимальная рабочая температура °С: не выше

-60

Длинна шнура от светильника не менее: 1метр

Толщина сечения провода: не менее 1,5 мм

Материал корпуса: цельно-литой Алюминий

КСС Д(косинусная) 120град.

Первичная оптика: в наличии

Способ монтажа диодов на плату: без свинцовый

Толщина подложки печатной платы 1мм.

Материал печатной платы: алюминий

Светодиды: LG 3535 или эквивалент

Максимальная рабочая температура °С: не ниже +50

В комплекте крепление.

Тип крепления – на трубу диаметр :не более 50мм, не менее 40мм