Для цветопробы

Формат печати	Не менее A3+, Цветная, Струйная

Печатающая головка	Epson PrecisionCore TFP или эквивалент

Конфигурация дюз	180x8

Разрешение печати, dpi	Не менее 5760x1440

Минимальный объем капли, пл	Не более 2

Тип чернил	пигментные

Количество цветов	Не менее 9

Количество слотов для картриджей	Не менее 9

USB 2.0, тип B	Наличие

Сетевое подключение	Наличие

Стандарт сетевого подключения	Ethernet/Fast Ethernet

Печать без полей, на листовых носителях, Глянцевые, матовые, полуглянцевые (люстер)

Минимальная толщина листового носителя, мм	Не более 0,08

Максимальная толщина листового носителя, мм	Не более 1,3

Печать на рулоне	Наличие

Емкость инсталляционных картриджей	25.9

Емкость стандартных картриджей	25.9

Потребляемая мощность (при работе), Вт	Не более 20

Уровень шума, дБ Не более 48, Ширина, мм Не более 616, Глубина, мм	Не более 369,Высота, мм	Не более 228, Вес, кг Не более 15

Вес, кг	Не более 15

CD диск с программным обеспечением и драйверами

Набор чернильных картриджей