| Поз. | Наименование и техническая характеристика оборудования | Тип, марка оборудования, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельные изделия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель с медной жилой с оболочкой изоляцией из поливинилхлоридного пластика, нераспространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, сечением 5x50 мм² | ВВГнгLS 5х50 мм² |  | Севкабель | м | 133 |  | + 2% на разделку |
|  | Электромонтажные изделия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый 50 мм | ТМЛ |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | Трубка термоусадочная (пять цветов пор 100 мм) | ТУТ 15/6 |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Лоток кабельный стальной оцинкованный 300х50 мм, длиной с3 м |  |  | ИЭК | шт. | 7 |  |  |
|  | Лоток кабельный стальной оцинкованный 100х50 мм, длиной с3 м |  |  | ИЭК | шт. | 11 |  |  |
|  | Поворот на 90 градусов для лотка 100х50 | CLP2H-050-100 |  | ИЭК | шт. | 1 |  |  |
|  | Подвес С-образный для лотка шириной 100 мм | CLW10-VRU-100 |  | ИЭК | шт. | 25 |  |  |
|  | Труба водо-газопроводная Ду=50 |  |  |  | м | 0,5 |  | Для гильз |
|  | Огнестойкая монтажная пена, 750 мл. | Penosil |  | Огнеза | шт | 1 |  |  |
|  | Коммутационное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой автоматический выключатель, трехполюсный, 125А | Т1В160 125А |  | АВВ | шт | 1 |  |  |

Примечание:

Представленные к заказу оборудование, изделия и материалы могут быть заменены на аналоги с сохранением технических характеристик.