Закупка сейфов

Характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара. Конкретные показатели Товара. Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара. Значение показателей товара, которые не могут изменяться. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сейф (класс III) | шт | 1 | Тип замка: ключевой Класс взломостойкости 3 Количество полок: 3 Вес изделия: не менее 200 кг и не более 210 кг Высота: не менее 950 мм и не более 1000 мм Глубина: не менее 500 мм и не более 550 мм Ширина: не менее 500 мм и не более 550 мм Комплектуется ключевыми замками класса "А" Количество ключевых замков – 2 Количество ключей в комплекте - 3 Толщина защитного слоя двери – не менее 50 мм, Общая толщина двери – не менее 100 мм Толщина боковых стенок – не менее 55 мм Трехсторонняя усиленная ригельная система запирания не менее 9 ригелей Защита ригелей от высверливания и выбивания Система блокировки ригельного механизма при взломе Защита замка от высверливания и выбивания Кол-во полок-3 Наличие опечатывающего устройства Тип покрытия - эмаль Цвет - графит структурированный |
| 2. | Сейф (класс I) | шт | 1 | Тип замка: ключевой Класс взломостойкости: 1 Цвет: графит Вес: не менее 55 кг и не более 60 кг Высота: не менее 245 мм и не более 255 мм Глубина: не менее 320 мм и не более 390 мм Ширина: не менее 350 мм и не более 400 мм 3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей. Защита замка от высверливания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка. |