Телефонное устройство с текстовым выходом предназначено для использования людьми с нарушениями слуха.

Тип корпуса – классический моноблок. Корпус должен быть выполнен из пластика и/или металла.

Телефон должен поддерживать стандарты - GSM 900/1800/1900 МГц и обеспечивать прием и передачу СМС и ММС сообщений. Необходимо наличие функции виброзвонок, возможности использования международной коммуникационной системы Интернет и отправки с её помощью текстовых и электронных сообщений. Также устройство должно поддерживать программное обеспечение, позволяющее использовать функцию видеосвязи.

Телефон должен соответствовать следующим характеристикам:

Поддержка работы не менее чем двух SIM карт.

Габаритные размеры мобильного телефона должны быть:

ширина не менее 64 мм, длина должна быть не менее 120 мм, толщина не более 10 мм.

Телефон должен иметь слот для карт памяти micro SD и поддерживать micro SD не менее чем до 64 Гб.

Основной дисплей должен быть сенсорным не менее 5" с разрешением не менее 720x1280 пикселей.

Аккумулятор мобильного телефона должен быть литиевый. Емкость аккумулятора должна быть не менее 3000 мАч.

Телефон должен поддерживать профиль коммуникации Wi-Fi (802.11 b/g/n), 4G/LTE.

Телефон должен иметь две видеокамеры: основную – не менее 8 Мпикс и фронтальную – не менее 2 Мпикс.

Телефон должен иметь не менее чем четырехядерный процессор с частотой не ниже 1,6 ГГц.

Телефон должен быть оснащен датчиком освещенности, датчиком приближения, акселерометром.

Объем оперативной памяти не менее 2 Гб.

Объем встроенной памяти не менее 16 Гб.

Телефон должен иметь разъем для подключения к ПК.

Телефон должен поддерживать ГЛОНАСС, GPS.

В комплект поставки должны входить:

1. Зарядное устройство;

2. USB-кабель (может входить в комплект зарядного устройства);

3. Гарантийный талон на сервисное обслуживание;

4. Руководство по эксплуатации на русском языке.

Дата выпуска телефонного устройства - не ранее 2021 года.