| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. с НДС | Технические характеристики | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроизоляционный рулонный наплавляемый материал (ЭПП-нижний слой) | м2 | 73 699 |  |  | Гидроизоляционный рулонный наплавляемый материал предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, мелкозернистую посыпки, фольгу и полимерную пленку. ЭПП - основа из полиэфирного волокна позволяет материалу быть эластичным, компенсируя деформации гидроизолируемых конструкций. Наименование Ед. изм. Нижний слой Толщина, (±0,1) мм 2,8-4,5 Масса кг/м2 не менее 4,0 Масса вяжущего с наплавляемой стороны кг/м2 не менее 2,0 Температура гибкости на брусе R=25мм ˚С не выше минус 20 Водопоглощение в течение 24 ч % по массе не более 1 Водонепроницаемость при давлении 10 кПа - выдерживает Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч - выдерживает Теплостойкость ˚С не менее 100 Длина (±1%)/ ширина (±3%) м 10х1 |  |
| 2 | Гидроизоляционный рулонный наплавляемый материал (верхний слой) | м2 | 115 555 |  |  | Гидроизоляционный рулонный наплавляемый материал предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, мелкозернистую посыпки, фольгу и полимерную пленку. Наименование Ед. изм. Верхний слой Толщина, (±0,1) мм 3,8-4,5 Масса кг/м2 не менее 5,0 Масса вяжущего с наплавляемой стороны кг/м2 не менее 2,0 Температура гибкости на брусе R=25мм ˚С не выше минус 20 Водопоглощение в течение 24 ч % по массе не более 1 Водонепроницаемость при давлении 10 кПа - выдерживает Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч - выдерживает Теплостойкость ˚С не менее 100 Длина (±1%)/ ширина (±3%) м 10х1 |  |
| 3 | Праймер битумный | л | 21 943 |  |  | Праймер битумный представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания. Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Основа-битумная Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах-45-55 Время высыхания при 20°С, ч, не более-12 Температура размягчения, °С, не ниже-70 Условная вязкость, с, в пределах-15-40 |  |
| усл. ед. | 211 197 |  |  |