Приложение № 1

Описание объекта закупки

| 1 | 27.11.31.000 | 27.11.12 | Установка генераторная | 2 шт. | 7000000,00 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание: КТРУ: 27.11.30.000-00000008. Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Вид запуска Автоматический Вид тока Переменный Количество фаз генератора 3 Максимальная мощность генератора > 250 и ≤ 500 Киловатт Напряжение 400 Вольт По назначению Резервный Тип генератора Синхронный Тип двигателя Дизельный Тип исполнения Контейнерный Тип охлаждения | Водовоздушное Тип по степени подвижности Стационарный блочно-транспортабельный |