дымосос Д-15,5: это центробежная тягодутьевая машина одностороннего всасывания, предназначенная для удаления дымовых газов из топок различных котельных агрегатов, оборудованных золоулавливающими системами. Дымосос рассчитан на продолжительный режим работы при температуре газов на входе до 250°С, предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 30С° до плюс 40С°, относительной влажности 80% и в условиях умеренного (У) климата категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Вращение ЛЕВОЕ (если смотреть со стороны электродвигателя вращение против часовой стрелки), положение корпуса ЛЕВОЕ 1350. Основные технические характеристики: Осевой направляющий аппарат для дымососа – Д 15,5: имеет цилиндрический корпус, расположенные внутри него равномерно по окружности плоские сегментные лопатки с радиальными осями и механизм синхронного поворота лопаток вокруг их осей. При угле поворота 90° плоскости лопаток перпендикулярны оси корпуса ОНА (оси вращения рабочего колеса), проходное сечение полностью закрыто. При угле поворота 0° плоскости лопаток параллельны оси вращения рабочего колеса, проходное сечение корпуса ОНА максимально открыто. При промежуточных углах поворота лопатки уменьшают проходное сечение и закручивают поток перемещаемой среды в направлении вращения рабочего колеса. 1) Производительность, Q, тыс. м³/час – не менее 90,0 не более 105; 2) Полное давление, Pv, Па (кгс/м2) – не менее 4833 (483); 3) Диаметр рабочего колеса, мм – не менее 1500 не более 1550; 4) Исполнение №3; 5) Частота вращения n, об/мин – не менее 900 не более 1000. Электродвигатель для дымососа – Д 15,5 1) Мощность электродвигателя – не менее 200 кВт не более 220 кВт; 2) Число оборотов электродвигателя – не менее 900 не более 1000 об/мин; 3) Напряжение для электродвигателя – 380 В; 4) Ток – 358-367 А; 5) Пылевлагозащита – не менее IP 54; 6) Коэффициент мощности – 0,88-0,91; 7) Класс изоляции – F; 8) Габариты: высота от пола до центра вала 355мм; диаметр вала 90-100мм; длина электродвигателя 1500-1700 мм. 9) КПД – не менее 95% согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 407. Об установлении требований по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования. Комплект поставки: 1) Дымосос Д 15,5 исп. №3 левого вращения– 1 шт; 2) Осевой направляющий аппарат для дымососа – 1шт; 3) Электродвигатель не менее 200 кВт не более 220 кВт, с паспортом – 1 шт; 4) Ходовая часть - 1 шт; 5) Соединительная упруго втулочная-пальцевая муфта – 1 шт; Требование к документации: Поставщик при поставке товара предоставляет декларацию о соответствии или сертификат соответствия EAC, паспорт и руководство по эксплуатации на дымосос (на русском языке), выданный заводом-изготовителем. Декларация о соответствии или сертификат соответствия EAC на основании Решения Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», статьи 32 Закона «О техническом регулировании» и ТР ТС 010/2011. . в кол ве 1 шт