ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства «СаБиДез»
(ООО НТЦ «Химмодуль-XXI», Россия)

Москва, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 		  4

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ		  5

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА		  6

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ		15

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ		16

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА		17

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, 
 УПАКОВКА	  20

ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства «СаБиДез»
(ООО НТЦ «Химмодуль-XXI», Россия)

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора.
Авторы: Цвирова И.М., Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., 
Абрамова И.М., Дьяков В.В., Белова А.С., Рысина Т.З., Сукиасян А.Н.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «СаБиДез» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом, в качестве действующих веществ содержит перекись водорода (ПВ) и алкиллдиметилбензиламмонийхлорид (ЧАС). pH 1% водного раствора средства 5,0-7,0. Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя при условии хранения в темном прохладном помещении составляет 3 года; срок хранения рабочих растворов – 4 дня.

1.2. Средство «СаБиДез» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

1.3. Средство «СаБиДез» по степени воздействия на организм теплокровных по ГОСТ 12.1.007-76 при ведении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ: при введении в брюшную полость средство относится к 5 классу практически не токсичных веществ. Пары средства по степени летучести мало опасны. Средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и умеренное – на слизистые оболочки глаз. Сенсибилизирующее действие не выявлено.

Рабочие растворы средства в концентрации 5% и выше оказывают местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. В реальных условиях использования средство в виде аэрозоля вызывает раздражение слизистых оболочек верхних органов дыхания. Пары рабочих растворов по степени летучести мало опасны. ПДК в воздухе рабочей зоны:

- перекиси водорода 0,3 мг/м3

- алкилдиметилбензиламмонийхлорида – 1,0 мг/м3.

1.4. Средство «СаБиДез» предназначено для:

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белье, медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения и белье однократного применения перед утилизацией), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек (кроме мягких), посуды столовой и лабораторной (в том числе однократного использования), столовых приборов, предметов ухода за больными, средств личной гигиены при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), инфекционных очагах, в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок;

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты);

- профилактической дезинфекции на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, промышленные рынки, общественные туалеты), в уч-реждениях социального обеспечения, образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, кинотеатры и др.), пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли, транспорта по перевозке пищевых продуктов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

Рабочие растворы готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде путем добавления средства в воду питьевого качества исходя из расчета, приведенного в таблице № 1.

Таблица № 1 Приготовление рабочих растворов средства «СаБиДез».

| Концентрация рабочего раствора, (%) по | Количества средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |
| --- | --- |
|  | 1 л | 10 л |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| препарату | ПВ | ЧАС |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,07 | 0,03 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,10 | 0,04 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,14 | 0,06 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 10,0 | 0,17 | 0,07 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
|  | 0,35 | 0,15 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 15,0 | 0,53 | 0,22 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |
| 20,0 | 0,70 | 0,30 | 200 | 800 | 2000 | 8000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.

3.1. Растворы средства «СаБиДез» применяют для обеззараживания объектов, указанных в п.1.4. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и  др.), поверхности приборов, оборудования, жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар». Норма расхода средства при протирании – 100 мл/м2; при орошении – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании обработки помещение проветривают и проводят влажную уборку.

3.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии с нормами расхода, указанными в п. 3.2. 
После дезинфекционной выдержки обработанные поверхности промывают проточной водой питьевого качества и вытирают насухо.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша при норме расхода рабочего раствора – 200 мл/м2 или орошают из гидропульта, автомакса (норма расхода рабочего раствора – 300 мл/м2) и распылителя типа «Квазар» (150 мл/м2). Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование и резиновые коврики промывают водой.

3.5. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л/кг сухого белья (при туберкулезе, дерматофитиях – 5 л/кг), по окончании дезинфекции его стирают машинным или ручным способом и прополаскивают.

3.6. Уборочный инвентарь, средства для мытья посуды замачивают в растворе средства. По окончании дезинфекции их прополаскивают и высушивают.

3.7. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в раствор средства. Норма расхода рабочего раствора – 2 л на 1 комплект столовой посуды. По окончании дезинфекции ее отмывают с помощью щетки или ерша под проточной водой питьевого качества.

3.8. Предметы ухода за больным, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки орошают раствором средства в соответствии с нормой расхода, указанной в п. 3.2. После окончания дезинфекции их промывают проточной водой питьевого качества.

3.9. Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов протирают или погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки промывают проточной водой питьевого качества.

3.10. Дезинфекцию и предстерилизационную очистку изделий, в том числе при совмещении в одном процессе, проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Предстерилизационной очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводят по режимам, указанным в табл. № 9.

Предстерилизационной очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в табл. № 10.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной водой питьевого качества, с тщательным промыванием всех каналов.

Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в том числе совмещенной с их дезинфекцией, можно использовать многократно в течение срока годности (4 дня), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

3.11. Медицинские отходы (одноразовое белье, спецодежда, перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, и другие отходы из текстильных материалов, изделия медицинского назначения однократного применения) погружают в раствор средства на время дезинфекционной выдержки, после чего отходы утилизируют.

3.12. В ЛПУ и инфекционных очагах средство используют по режимам, указанным в табл. № 2-8. На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, прачечные, промышленные рынки, общественные туалеты), учреждениях образования, культуры, отдыха, (офисы, кинотеатры и др.), учреждениях пенитенциарных и социального обеспечения, предприятиях общественного питания и торговли на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, промышленные рынки, общественные туалеты), учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, кинотеатры и др.), учреждениях пенитенциарных и социального обеспечения, предприятиях общественного питания и торговли профилактическую дезинфекцию проводят по режимам, указанным в 
табл. №2.

В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, указанным в табл. № 6 (при дерматофитиях).

Генеральные уборки проводят в соответствии с режимами 
табл. № 7.Таблица №2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СаБиДез» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 2,0 | 0,07 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 3,0 | 0,07 0,10 | 12 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 3,0 | 0,07 0,10 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 0,17 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 3,0 | 0,10 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 3,0 | 0,10 | 60 | Погружение |
| Игрушки (кроме, мягких) | 3,0 | 0,10 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены* | 3,0 | 0,10 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье незагрязнённое | 3,0 | 0,10 | 30 | Замачивание |
| Белье загрязненное выделениями* | 15,0 20,0 | 0,53 0,70 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Примечание:* - при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по  режимам, указанным в табл. № 3.

Таблица №3. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СаБиДез» при вирусных инфекциях.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 15,0 | 0,53 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 15,0 | 0,53 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, игрушки (кроме, мягких) | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение или протирание |
|  | 15,0 | 0,53 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 5,0 | 0,17 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 0,17 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязнённое | 15,0 | 0,53 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 20,0 | 0,70 | 60 | Замачивание |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Таблица №4. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СаБиДез» при туберкулезе.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 20,0 | 0,70 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 20,0 | 0,70 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение или протирание |
| Игрушки (кроме, мягких) | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 10,0 | 0,35 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 20,0 | 070 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязнённое | 10,0 | 0,35 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 20,0 | 0,70 | 60 | Замачивание |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Таблица №5. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СаБиДез» при кандидозах.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 15,0 | 0,53 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 15,0 | 0,53 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, игрушки (кроме, мягких) | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение или протирание |
|  | 15,0 | 0,53 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 5,0 | 0,17 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 1,17 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязнённое | 15,0 | 0,53 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 20,0 | 0,70 | 60 | Замачивание |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Таблица №6. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СаБиДез» при дерматофитиях.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 20,0 | 0,70 | 60 120* | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 20,0 | 0,70 | 60 | Протирание |
|  | 20,0 | 0,70 | 90 | Орошение |
| Резиновые коврики | 20,0 | 0,70 | 120 | Протирание |
|  |  |  | 60 | Погружение |
| Обувь из резин и пластика | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда лабораторная | 15,0 | 0,53 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязнённое | 15,0 | 0,53 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 20,0 | 0,70 | 60 | Замачивание |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 15,0 | 0,53 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Примечание:* - время обеззараживания неокрашенных деревянных поверхностей.

Таблица №7. Режимы дезинфекции объектов при проведении 
генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Детские учреждения | 2,0 | 0,07 | 60 | Протирание |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 15,0 | 0,53 | 60 | Протирание |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др., в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 2,0 | 0,07 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 20,0 | 0,70 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 20,0 | 0,70 | 60 | Протирание |

Примечание:* - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица №8.    Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) растворами средства «СаБиДез» при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов | 20,0 | 0,70 | 60 | Погружение |

Таблица № 9. Режим дезинфекции, совремещенной с предстерилизиционной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «СаБиДез».

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов изделий, имеющих замковых частей, каналов или полостей | 20,0 | 0,70 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – с помощью шприца: имеющих замковые части, каналы или полости; не имеющих замковых частей, каналов или полостей | 20,0 | 0,70 | Тоже | 1,0 |
|  |  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания:* - на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица №10. Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского 
назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «СаБиДез».

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
|  | (по препа- рату), % | по ПВ, % |  |  |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов изделий: не имеющих замковых частей, каналов или полостей; имеющих замковые части, каналы или полости | 4,0 | 0,14 | Не менее 18 | 10,0 |
|  | 5,0 | 0,17 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – с помощью шприца: не имеющих замковых частей, каналов или полостей; имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Тоже | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

4. МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет или страдающие аллергическими заболеваниями и чувствительных к химическим веществам.

4.2. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3. Дезинфекцию поверхностей рабочим раствором с концентрацией препарата 2% и ниже способом протирания можно проводить в присутствии пациентов и больных. Обработку поверхностей растворами средства в концентрации 10% и выше следует проводить в отсутствии людей, используя средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В., глаз – герметичные очки, кожи рук – резиновые перчатки.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз – герметичные очки, кожи рук – резиновые перчатки.

4.5. Ёмкость с рабочими растворами при использовании их для замачивания и погружения объектов должны быть закрытыми.

4.6. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.7. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

4.8. Средство рекомендуется хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, не доступных детям.

4.9. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое чистое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! Обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые параметры и нормы.

По показателям качества дезинфицирующее средство «СаБиДез» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 
№ 11.

Таблица № 11. Показатели качества дезинфицирующего средства «СаБиДез».

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2 | Запах | Слабый специфический |
| 3 | Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора средства | 5,0-7,0 |
| 4 | Массовая доля перекиси водорода, % | 3,3-3,8 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмонийхлорида, % | 1,4-1,6 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

6.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

6.2.2. Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение показателя активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора средства.

Показатель активности водородных ионов (pH) измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (pH)».

Для приготовления 1% водного раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

6.4. Определение массовой доли перекиси водорода.

6.4.1. Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29252-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Кислота серная х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 4204-77, 10% водный 
раствор.

Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1 н. по ГОСТ 6-09-2540-87.; 0.1 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2. Проведение анализа.

Навеску средства массой от 0,5 до 0,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 30 см3 раствора серной кислоты и титруют раствором марганцовокислого калия до светло-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты.

Параллельно проводят контрольное титрование 30 см3 раствора серной кислоты.

6.4.3. Обработка результатов.

Массовую долю перекиси водорода (Х) в процентах вычисляют по формуле:

Где 0,0017 – 	масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, г/ см3.

V – 	объём раствора 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование анализируемой пробы, см3.

V1 – 	объём раствора 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3.

К – 	поправочный коэффициент 0,1 н. раствора марганцовокислого калия;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ±4% при доверительной вероятности 0,95.

6.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмонийхлорида.

6.5.1. Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29252-91.

Колба Ки-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76; 0,1% водный раствор.

Цетилпиридинийхлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дисциллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Подготовка к испытанию.

6.5.2.1. Приготовление раствора индикатора.

В колбу вместимостью 1 дм3 вносят 110 г натрия сульфата десятиводного, 500 см3 воды, 30 см3 0,1% водного раствора метиленового голубого, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты и объем дистиллированной водой доводят до 1 дм3.

6.5.2.2. Приготовление 0,004 н. раствора цетилпиридинийхлорида 1-водного.

Навеску 0,1439 г цетилпиридинийхлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью100 см3 с доведением объема водой до метки.

6.5.2.3. Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия.

Навеску 0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

6.5.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия. В колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, 40 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридинийхлорида 1-водного при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

,

Где V – объем раствора цетилпиридинийхлорида, израсходованный на титрование, см3.

V1 – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3.

6.5.4. Проведение испытания.

Навеску средства от 4,0 до 5,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г. растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дисциллированной воде с доведением объема водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецил сульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором средства «СаБиДез» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

6.5.5. Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмонийхлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

,

где 0,00143  –  	масса алкилдиметилбензиламмонийхлорида, соответствующая 1 см3 точно 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия, г/см3.

V  – 	объем титруемого 0,004 н. раствора, додецилсульфата натрия, равный 5 см3

К   – 	поправочный коэффициент 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия: 100-объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3.

V1 – объем раствора анализируемой пробы, израсходованный на титрование, см3.

m   – 	масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,05%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4% при доверительной вероятности Р = 0,95.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА.

7.1. Средство транспортируют любыми наземными видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

7.2. Средство поставляется в закрытых оригинальных пластиковых и полиэтиленовых ёмкостью вместимостью от 0,2л.  до 1000л. Хранить в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35°С.

7.3. При аварийной ситуации пролившееся средство следует разбавить большим количеством воды или адсорбировать негорючими (удерживающими) веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Его уборку необходимо проводить с использованием спецодежды: халата или комбинезона, резинового фартука, резиновых сапог и средств индивидуальной защиты – кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.